Résumé pour contribution orale ou poster

RUGC15 du 27 au 29 mai 2015

Le résumé en français doit être composé de texte uniquement entre 500 et 1000 mots.

Résumé de 500 à 1000 mots.

Le dimensionnement d’une structure de chaussée routière consiste à déterminer les épaisseurs à donner aux différentes couches de la chaussée afin de réduire les contraintes et déformations à des valeurs admissibles pour un trafic donné.  La réalisation des différents types de chaussées passe d’abord par un dimensionnement adéquat. Pour cela différentes méthodes ont été proposées suivant deux approches: une approche empirique et une mécaniste-empirique. Dans cette communication, les deux approches de dimensionnement des structures de chaussée sont présentées. Il s’agit de dimensionner une structure de chaussée à base d’un sol latéritique traité au ciment, par la méthode américaine de l’AASHTO, qui appel à une approche empirique couramment utilisée dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Ensuite, les résultats sont comparés avec ceux obtenus à l’aide de la méthode Française du LCPC (approche mécaniste-empirique), en utilisant  le logiciel Alizé du LCPC. Enfin, une étude paramétrique  est menée afin d’observer l’influence de l’indice CBR, du module d’élasticité, du sol support et du nombre structural sur l’épaisseur de la chaussée.